| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лінії невидимого контура на кресленні слід показувати: суцільними товстими основними лініями суцільними тонкими лініями; штриховими лініями; штрихпунктирними лініями. | 1 | 3 |
|  | Стандарти ЄСКД це – документи, що визначають єдині правила виконання та оформлення конструкторських документів; документи, що містять зображення деталі й відомості, потрібні для її виготовлення; документи, що дають дозвіл на виготовлення та транспортування виробів; документи, які містять зображення предмета із зазначенням розмірів і назву матеріалу з якого виготовлено виріб. | 1 | 1 |
|  | Розмірні й виносні лінії на кресленні треба показувати: штриховими лініями; суцільними товстими основними лініями; суцільними тонкими лініями; штрихпунктирними лініями. | 1 | 3 |
|  | Масштаб, який показує що справжні розміри зображуваної на кресленику деталі зменшені в чотири рази позначається наступним чином: М1 : 4; М4 : 4; М4 : 1; М1 ÷ 4. | 1 | 1 |
|  | Осі призначені для: передавання руху закріпленим на них деталям; підтримання деталей, що обертаються на них (рух не передають); для підтримання валів; для з’єднання частин машин. | 1 | 2 |
|  | До спеціальних деталей не належить: лапка швейної машини; повітряний гвинт літака; корпус монітора комп’ютера; підшипник. | 1 | 4 |
|  | На кінематичних схемах зображують: частини механізму, які беруть участь у передаванні руху; частини механізму, які не беруть участі у передаванні руху; умовні зображення механізмів, виконані від руки без додержання точного масштабу; наочні зображення деталей механізму, виконані від руки із зазначенням розмірів і матеріалу з якого виготовлено виріб. | 1 | 1 |
|  | До кріпильних типових деталей належать: гвинти, болти; шківи, ланцюги; вали, осі; всі деталі перечислені у варіантах а, б, в. | 1 | 1 |
|  | Нерознімні з’єднання виконують за допомогою: штифтів і шпонок; болтів і заклепок; гвинтів і клею; зварювання і запресовування. | 1 | 4 |
|  | До типових деталей належать: деталі, які широко застосовуються в більшості машин; деталі, які застосовуються тільки в деяких машинах; деталі, які виготовлені з одного куска матеріалу; деталі, які складаються з декількох простих. | 1 | 1 |
|  | Опишіть, яку функцію виконує рейковий механізм: Відповідь: рейковий механізм перетворює обертальний рух колеса на поступальний рух гайки і навпаки | 3 | х |
|  | Обчисліть, яке буде передаточне відношення механічної передачі, якщо частота обертання ведучого вала 145 обертів за секунду, а частота обертання веденого вала 58 обертів за секунду Відповідь: 2,5 | 3 |  |
|  | Вкажіть, що означає літера М у маркуванні проводів: струмопровідна жила мідна; вміст міді у провіднику не перевищує 1 процента; провід модернізований; провід монтажний. | 1 | 4 |
|  | Будову деревини можна визначити за трьома основними розрізами стовбура: радіальним, профільним і поздовжнім; поперечним, поздовжнім і діагональним; боковим, кутовим і профільним; поперечним, радіальним і тангентальним. | 1 | 4 |
|  | Шпон виготовляють такими способами: розколюванням або пилянням; струганням або лущенням; нарізанням або фугуванням; лущенням або розколюванням. | 1 | 2 |
|  | Розрізняють столярні ножівки для: чорнового, чистового і мішаного пиляння; поздовжнього, поперечного і діагонального пиляння; поздовжнього, поперечного і мішаного пиляння; чорнового, поперечного і поздовжнього пиляння. | 1 | 3 |
|  | Який пристрій використовують у свердлильному верстаті для закріплення інструменту: патрон; лещата; різцетримач; піноль задньої бабки. | 1 | 1 |
|  | Для початкового (грубого) стругання дерев’яних поверхонь використовують ручний столярний інструмент: шерхебель; рубанок; стамеска; долото. | 1 | 1 |
|  | Біла жерсть називається так тому, що; покрита тонким шаром мельхіору; покрита тонким шаром білої фарби; покрита тонким шаром олова; використовується тільки для виготовлення високоякісних виробів. | 1 | 3 |
|  | Використовуючи елек-тромагнітне реле та елементи електричного кола, зображені на малюнку, накреслити електричну схему незалежного ввімкнення двох секцій ламп |  | 3 | х |
|  | На малюнку зображено два вали: 1 – ведучий, 2 – ведений. У який спосіб можна заставити вал 2 обертатися вправо не змінюючи напрям руху валу 1? Зобразіть Вашу відповідь графічно. | Відповідь - | 3 | х |
|  | Запропонуйте нескладний пристрій, який за один оберт вала 1 відхиляв би стержень 2 уверх три рази. Зобразіть Вашу відповідь графічно. | Відповідь - | 3 | х |
|  | По лотку з певними постійними інтервалами котяться кульки. Запропонуйте та зобразіть на малюнку схему пристрою, який би дозволяв автоматично сортувати кульки почергово спрямовуючи кульку спочатку в крайній лівий канал, потім у другий канал, потім у третій канал, а після цього знову у крайній лівий канал. | Відповідь | 4 | х |
|  | Дано аксонометричне зображення правильного восьмигранника – октаедра. Накресліть октаедр в трьох проекціях і виконайте його розгортку | Відповідь | 4 | х |
|  | Всього балів: | 40 |  |
|  | Учень набрав балів: |  |  |