Завдання

теоретичного туру IV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці), 9 клас

Шифр   ________________________________________________

В тестових завданнях обвести правильну відповідь кружечком.

| № п/п | Зміст завдання | К-ть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чим обмежується допустима похибка розмірів поверхні деталі під час її обробки? а) точністю розмірів; б) граничними розмірами; в) дійсними розмірами; г) допуском розміру; д) номінальними розмірами. | 1 |
| 2 | У якому вигляді найбільш поширені метали у природі? а) в чистому вигляді; б) сплавів; в) у вигляді хімічних сполук; г) рідко у чистому вигляді; д) будь-якому вигляді. | 2 |
| 3 | В яких випадках зображення винесеного перерізу супроводжують написом? а) якщо не співпадає з обраним головним зображенням; б) якщо він співпадає з площиною перерізу; в) якщо він не співпадає з площиною перерізу; г) завжди супроводжують написом; д) вірної відповіді немає. | 2 |
| 4 | Яким інструментом можна проконтролювати кути 45° і 135° ? а) кронциркулем; б) єрунком; в) кутником; г) шаблоном; д) манкою. | 2 |
| 5 | Що називають кінематичною схемою електромеханічного пристрою? а) графічне зображення механізмів, у яких здійснюється передача руху від однієї деталі до іншої; б) умовне зображення основних вузлів і механізмів; в) умовне зображення передавання руху від електродвигуна до виконуючих органів; г) умовне позначення механічних частин; д) умовне позначення передавання руху від електродвигуна до деталі, що обертається. | 4 |
| 6 | Яку форму має елемент ріжучої частини будь-якої пилки? а) леза; б) клина і леза; в) зуба і клина; г)клина; д)зуба. | 2 |
| 7 | З якою метою відрізну фрезу виготовляють таким чином, що її товщина радіально збільшується від центра до різальних кромок під кутом? а) щоб збільшити швидкість різання; б) щоб запобігти нагріванню фрези; в) щоб збільшити глибину різання; | 3 |
| 8 | Яка частота обертання веденого колеса якщо ведуче обертається з частотою 500 обертів за хвилину і передаточне число рівне 5 ? а) 100; б) 250; в) 1500; г) 2500; д) 5000. | 2 |
| 9 | Яка повинна бути глибина оранки плугом загального призначення? а) 25 см; б) 33 см; в) 45 см; г) 53 см; д) будь-яка. | 2 |
| 10 | Чому не можна гасити проводку, що знаходиться під напругою, хімічно- пінним вогнегасником типу ВХП? а) тому, що він має металевий корпус, який проводить електричний струм; б) тому, що струмінь піни, яка викидається назовні, є провідником електричного струму; в) тому, що довжина струменя піни, яка викидається назовні, становить лише 6 м, що не достатньо для гасіння пожежі на більших відстанях; | 3 |
| 11 | На якому розрізі стовбура дерева повністю видно річні кільця? а) тангенціальному і поперечному; б) радіальному; в) тангенціальному; г) поперечному; д) радіальному і поперечному. | 2 |
| 12 | На яку глибину загортають кореневу систему прищепленого садженця? а) вище кореневої шийки; б) на рівні кореневої шийки; в) нижче кореневої шийки; г) глибина загортання не має значення. | 3 |
| 13 | Проводи якої марки використовуються для закритої проводки? а) МГШВ; б) ППВ; в) ШБРУ; г) ШР; д) ШБПВ. | 3 |
| 14 | Яка деталь може бути взаємозамінною? а) розмір якої відповідає найбільшому граничному розміру деталі, що вийшла з ладу; б) розмір якої знаходиться в межах визначених стандартом; в) розмір якої відповідає найменшому граничному розміру деталі, що вийшла з ладу; г) яка не вимагає додаткової обробки і забезпечує міцність виробу. | 2 |
| 15 | а б в г На якому малюнку показано різальний інструмент, для фрезерування уступів? | 2 |

| 16 | Від чого залежить величина кута між різальними кромками свердла? а) діаметр свердла; б) оброблювального матеріалу; в) матеріалу свердла; г) жорсткості свердла; д) кількості спіральних канавок свердла. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 17 | В якій зоні виникає найбільша небезпека отримання травм під час обробки деталей на механічних верстатах? а) зубчастих, пасових, ланцюгових та інших передач; б) різального інструменту; в) рухомих частин; г) струмопровідних елементів; д) усіх перелічених | 2 |
| 18 | Які породи дерев належать до твердих? а) дуб, береза, бук, граб; б) бук, сосна, дуб, граб; в) ялина, осика, сосна, липа; г) береза, бук, граб, вільха; д) граб, бук, кедр, береза. | 2 |
| 19 | Чим визначається продуктивність праці? а) кількістю продукції, що випускає підприємство; б) кількістю продукції, що виготовляється за одиницю часу; в) кількістю продукції, що запланована до випуску; г) кількістю продукції, що було виготовлено за рік. | 3 |
| 20 | До технічних малюнків, виконаних в аксонометричних проекціях і позначених буквами А, Б, В, Г, Д, знайти зображення видів спереду, зверху, зліва, позначених цифрами 1-15 | 15 |