| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розмірні числа наносять: паралельно до виносних ліній; паралельно до розмірних ліній; перпендикулярно до вимірюваного відрізка; довільно. | 1 | 2 |
|  | Впадини між зубцями ножівки служать для ... видалення тирси; утворення кута різання; зручності поздовжнього розведення зубців; зручності заточування зубців. | 1 | 1 |
|  | Який кут загострення леза стамески? Відповідь. 18... 250 | 2 | х |
|  | Діаметр шківа на валу електродвигуна токарного верстата для обробки деревини 72 мм, а на шпинделі верстата 96 мм. двигун робить 720 об/хв. Яка частота обертання шпинделя? Відповідь. 540 об/хв | 3 | х |
|  | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено ( Відповідь. Допуск становить 0,3 – (-0,22) = 0,52 мм. | 2 | х |
|  | Як називається різальний інструмент зображений на рисунку? насадна фреза Плашка мітчик зенківка | 1 | 2 |
|  | Які розміри повинен мати лист жерсті, щоб побудувати з нього розгортку куба, в якого ребро дорівнює 7 см? Відповідь. 210х280 | 3 | х |
|  | Яка із зубчастих передач містить ведучий та ведений вали, розміщені під прямим кутом? Відповідь. Конічна передача. | 2 | х |
|  | Розшифруйте марку проводу МГШВ. Відповідь. Монтажний гнучкий шнур з поліхлорвініловою ізоляцією. | 2 | х |
|  | Яка сила струму у споживачах при їх паралельному з’єднанні? завжди різна; може бути однакова або різна; завжди однакова; залежить від полярності; | 1 | 2 |
|  | Вкажіть деталь електромагніту. осердя; біметалічний контакт; нагрівальний елемент; нитка розжарення. | 1 | 1 |
|  | Вал 1 ведучий, а вали 2 і 3 входять у фрикційне зачеплення з валом 1 і є веденими. Вкажіть на рисунку в яку сторону будуть обертатися вали 2 і 3, якщо вал 1 буде обертатися вліво? Чи будуть вали обертатися взагалі? Відповідь: Не будуть |  | 2 | х |
|  | Визначте ціну однієї поділки лімба поперечної подачі різця токарно-гвинторізного верстата, якщо поворотом маховичка на 120 поділок була встановлена глибина різання – 3 мм. Відповідь. 0,025 мм | 2 | х |
|  | У якому місці столярного верстака розміщують інструменти та заготовки? У лотку. У шухляді. У підверстатнику. У затискній коробці. | 1 | 1 |
|  | За поданими на рисунку прямокутними проекціями деталі виконайте її технічний рисунок. Увага!!! Завдання виконувати на даній стороні аркуша | 6 |  |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 30 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |