Завдання для теоретичного туру

Ш етапу всеукраїнської олімпіади

з трудового навчання  (технічні види праці)

2005-2006 н.р.

9 клас

| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суцільну товсту основну лінію на кресленні використовують для зображення осьових ліній ліній невидимого контуру ліній видимого контуру обриву деталей великих розмірів | 1 | 3 |
|  | Розмірні числа наносять паралельно до виносних ліній паралельно до розмірних ліній перпендикулярно до вимірюваного відрізка довільно | 1 | 2 |
|  | За лініями і позначеннями, що є на рисунку, відновіть креслення деталі у масштабі 1:2 | 5 | - |
|  | Як називається різальний інструмент зображений на рисунку? насадна фреза кругла розрізна плашка мітчик зенківка | 1 | 2 |
|  | Який пристрій використовують для нарізування різьби мітчиком? ключ гайковий рамку хомутик вороток слюсарний | 1 | 4 |
|  | При нарізуванні різьби мітчиком основну роботу різання виконує ... забірна частина калібруючи частина хвостовик робоча частина | 1 | 1 |
|  | На якій відстані від кулачків патрона відрізають деталь? Відповідь. не більше 4 діаметрів заготовки | 2 | - |
|  | Якого формату лист жерсті необхідно взяти для того, щоб побудувати розгортку куба, в якого ребро дорівнює 7 см Відповідь. 210х280 | 3 | - |
|  | Визначте крок різьби гвинта, який за 5 повних обертів входить у гайку на 3,75 мм. Відповідь. 0,75 мм | 3 | - |
|  | Кульковий підшипник відноситься до ... складних деталей простих деталей механізмів машин | 1 | 1 |
|  | Для утворення нерознімного з’єднання застосовують ... паяння, запресування, зварювання, склеювання, клепання точіння, клепання, обпилювання, шабрування, пиляння фрезерування, рубання, різання, запресування, паяння стругання, фугування, лакування, клепання, паяння | 1 | 1 |
|  | Який з об’єктів називають деталлю? вал лещата слюсарні ножиці свердлильний верстат | 1 | 1 |
|  | Яка із зубчастих передач містить ведучий та ведений вали, розміщені під прямим кутом? Відповідь. Конічна передача. | 2 | - |
|  | Які об’єкти відносяться до електротехнічної арматури? вимикач; викрутка; електричний шнур; лампа розжарення; ламповий патрон. | 2 | 1; 5 |
|  | Яка марка мідного плоского проводу з поліхлорвініловою ізоляцією? АПВ; АППВ; ППВ; ШБРО. | 1 | 3 |
|  | Який спосіб окінцювання проводів використовується при електротехнічних роботах? гвинтом; паянням; шайбою; тичком; | 1 | 4 |
|  | Яка сила струму у споживачах при їх послідовному з’єднанні? однакова; різна; рівна напрузі джерела струму; залежить від напруги; | 1 | 1 |
|  | Підверстаччя столярного верстака складається з: Вертикальних брусків зв’язаних між собою поздовжніми брусками, укріплених клинами. Горизонтальних брусків, з’єднаних клинами. Основи, корпуса стояка, консолі, хобота, серги. Основи, шпинделя, лещатного патрона. | 1 | 1 |
|  | Які частини стовбура видно на поперечному зрізі дерева? Кору, камбій, деревину, серцевину. Луб, кору, цитоплазму, фотосинтез. Обрізну дошку з тупим обзолом. Коріння, кору, брус, фотосинтез. | 1 | 1 |
|  | До твердих листяних порід належать: Граб, ясен, дуб, бук, береза, клен. Модрина, сосна, кедр, дуб, липа, бакаут. Каштан, платан, липа, тополя, осика. Шпон, брус, брусок, дошка, ребро. | 1 | 1 |
|  | Впадини між зубцями ножівки служать для ... видалення тирси; утворення кута різання; зручності поздовжнього розведення зубців; зручності заточування зубців. | 1 | 1 |
|  | Який кут загострення леза стамески? Відповідь. 18... 250 | 2 | - |
|  | Діаметр шківа на валу електродвигуна токарного верстата для обробки деревини 72 мм, а на шпинделі верстата 96 мм. двигун робить 720 об/хв. Яка частота обертання шпинделя? Відповідь. 540 об/хв | 3 | - |
|  | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено ( Відповідь. Допуск становить 0,2-(-0,15)=0,35 мм. | 3 | - |

# Завдання для теоретичного туру

Ш етапу всеукраїнської олімпіади

з трудового навчання  (технічні види праці)

2005-2006 н. р.

11 клас

| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виносні лінії відносно вимірюваної поверхні розміщуються паралельно симетрично радіально перпендикулярно | 1 | 4 |
|  | Контур винесеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією штриховою лінією штрих пунктирною лінією суцільною товстою основною лінією | 1 | 3 |
|  | За поданими на рисунку прямокутними проекціями деталі виконайте її технічний рисунок. | 5 | - |
|  | Для закріплення свердла з циліндричним хвостовиком застосовують... піноль задньої бабки токарного верстата машинні лещата свердлильний патрон струбцину | 1 | 3 |
|  | Який інструмент застосовують для нарізування зовнішньої кріпильної різьби трикутного профілю з кроком до 2 мм? Зенкер Плашку Прогонку трубчасту Свердло | 1 | 2 |
|  | Яким напилком здійснюють остаточне обпилювання круглого отвору? лицьовим круглим драчовим круглим бархатним круглим драчовим ромбічним | 1 | 3 |
|  | Який рух є головним при фрезеруванні? Відповідь. Обертальний рух фрези. | 2 | - |
|  | Діаметр циліндричної поверхні становить 28,8 мм; після одноразового проточування він став дорівнювати 23,4 мм. Визначте глибину різання. Відповідь. (28,8 – 23,4) / 2 = 2,7 мм | 2 | - |
|  | Назвіть елементи різця 1. Передня поверхня 2. Головна різальна кромка 3.Допоміжна різальна кромка 4. Вершина різця 5. задня головна поверхня 6. Задня допоміжна поверхня | 4 | - |
|  | Типові деталі поділяються на такі види: кріпильні, для передавання руху, вали, осі, опори рознімні, нерознімні, рухомі, нерухомі, підшипники спеціальні, кріпильні, вали, осі, для передавання руху рухомі, підшипники, опори, шпонки, штифти | 1 | 1 |
|  | До якої групи об’єктів відносять зубчасту передачу? механізм інструмент деталь машина | 1 | 1 |
|  | Яке з’єднання деталей є нерознімним? заклепкове болтове шпонкове штифтове | 1 | 1 |
|  | Яка функція кривошипно-шатунного механізма? Відповідь. Перетворює обертальний рух у зворотньо-поступальний або зворотньо-поступальний у обертальний | 2 | - |
|  | Яка марка плоского проводу з трьома мідними струмопровідними жилами в поліхлорвініловій ізоляції? ЗППВ; ППВ-3; АППВ-3; ППВ-2х1,5. | 1 | 2 |
|  | Розшифруйте марку проводу МГШВ. Відповідь. Монтажний гнучкий шнур з поліхлорвініловою ізоляцією. | 2 | - |
|  | Яка сила струму у споживачах при їх паралельному з’єднанні? завжди різна; може бути однакова або різна; завжди однакова; залежить від полярності; | 1 | 2 |
|  | Вкажіть деталь електромагніту. осердя; рухомий контакт; нагрівальний елемент; нитка розжарення; | 1 | 1 |
|  | У якому місці столярного верстака розміщують інструменти та заготовки? У лотку. У шухляді. У підверстатнику. У затискній коробці. | 1 | 1 |
|  | Пиломатеріал товщиною до 100 мм і шириною не більшою подвійної товщини - це: Брусок. Дошка. Планка. Однокантовий брус. | 1 | 1 |
|  | Які пили доцільно застосовувати для пиляння фанери? пили для поздовжнього пиляння; пили для поперечного пиляння; пили для мішаного пиляння; Наградки. | 1 | 3 |
|  | Під яким кутом до поверхні оброблюваної заготовки з фанери розміщують полотно пилки? 400...450; 50...100; 150...200; 350...400. | 1 | 3 |
|  | З’єднання виконане на шип має товщину деталі 16 мм. Яка товщина шипа такого з’єднання? На який коефіцієнт потрібно перемножити товщину деталі, щоб отримати ширину шипа? 5,3 мм; на 5 8,0 мм; на 10 9,6 мм; на 20 6,4 мм; на 0,4 | 1 | 4 |
|  | З якою частотою (об/хв) обертається заготовка діаметром 30 мм, якщо швидкість різання становить 1,256 м/сек Відповідь. 800 об/хв | 3 | - |
|  | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні позначено ( Відповідь. Допуск становить 0,15-(-0,32)=0,47 мм. | 2 | - |
|  | Розшифруйте марку металу: 12ХН4А Відповідь. Легована сталь – близько 0,12% вуглецю, 1% хрому і 4% нікелю. Літера А в кінці позначення марки вказує на підвищену якість цієї сталі. | 2 | - |