Сигнальні кольори й знаки безпеки.

Розпізнавальне фарбування.

Маркування небезпечних вантажів з НХР

- ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”

2.   ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»

ДСТУ ISO 6309:2007

“Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”

Знаки безпеки, що використовуються у сфері протипожежного захисту та пожежогасіння, встановлюються ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”. Знаки безпеки для позначення зон або матеріалів особливого пожежного ризику наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. – Знаки безпеки, які застосовуються для позначення зон або матеріалів особливого пожежного ризику

| Номер знака | Значення | Зображення | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пожежонебезпечні-легкозаймисті матеріали |  | Використовується для позначення наявності легкозаймистих матеріалів |
| 2 | Пожежонебезпечно-окисник |  | Використовується для позначення наявності окисників |
| 3 | Вибухонебезпечно-вибухові матеріали |  | Використовується для позначення можливого існування вибухонебезпечного середовища, горючого газу або вибухових матеріалів |
| 4 | Забороняється гасити водою |  | Використовується у випадках, коли гасіння водою забороняється |
| 5 | Забороняється курити |  | Використовується у випадках, коли куріння може спричинити небезпеку пожежі |
| 6 | Забороняється відкритий вогонь - забороняється курити |  | Використовується у випадках, коли куріння або відкрите полум’я може спричинити небезпеку пожежі або вибуху |

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ

“Цвета сигнальные и знаки безопасности”

Сигнальні кольори й знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ “Цвета сигнальные и знаки безопасности” призначені для посилення уваги до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, для приписування й надання дозволу щодо певних дій з метою забезпечення безпеки, а також необхідної інформації.

Для позначення поверхонь конструкцій та елементів виробничого обладнання, в якому знаходиться, або може знаходитись, НХР застосовуються “Червоний” та “Жовтий” сигнальні кольори. Основне значення сигнальних кольорів наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 1 – Основне значення сигнальних кольорів

| Сигнальний колір | Основне значення сигнальних кольорів |
| --- | --- |
| Червоний | Заборона, безпосередня небезпека |
| Жовтий | Попередження, можлива небезпека |

Жовтий сигнальний колір також застосовують для позначення ємностей, що містять небезпечні або токсичні речовини. Залежно від розмірів поверхня ємності може бути жовтого кольору або мати смугу жовтого кольору шириною від 50 до 150 мм.

Знаки безпеки встановлюють на території підприємств, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт та обладнанні.

Знаки безпеки, які встановлені на воротах і вхідних дверях приміщень, означають, що зона дії цих знаків охоплює все приміщення. Знаки безпеки, що встановлені на в'їзді (вході) на об'єкт (ділянку), означають, що їх дія поширюється на об'єкт (ділянку) у цілому. При необхідності обмежити зону дії знака наводиться відповідна вказівка в пояснювальному написі. На ділянках та об’єктах, які є тимчасово небезпечними, встановлюють переносні знаки безпеки та тимчасове огородження.

Для позначення об’єктів, ділянок та обладнання з наявністю НХР можуть бути застосовані знаки безпеки, які наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Знаки безпеки, які застосовуються для позначення об’єктів, ділянок та обладнання з наявністю НХР

| Номер знака | Значення | Зображення | Місце застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Вхід (прохід) заборонений |  | На вході у небезпечні зони, а також у приміщення й зони, у які закритий доступ для сторонніх осіб |
| 1.5 | Заборонний знак з пояснювальним написом |  | У місцях і зонах, перебування в яких пов'язане з небезпекою, що розкриває пояснювальний напис |
| 2.3 | Обережно! Їдкі речовини |  | На дверях складів, у середині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з їдкими речовинами |
| 2.4 | Обережно! Отруйні речовини |  | На дверях складів, у середині складів, у місцях зберігання, на ділянках робіт з отруйними речовинами |
| 2.9 | Обережно! Інші небезпеки |  | У місцях, де необхідне попередження про можливу небезпеку, а передача інформації за допомогою сигнальних кольорів або символу ускладнена. Застосовується разом з табличкою з пояснювальним написом |

| 3.3 | Працювати в захисному одязі! |  | При вході в робочі приміщення або на ділянки робіт, пов'язані з небезпекою впливу на тіло людини небезпечного й (або) шкідливого фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Працювати із застосуванням засобів захисту органів дихання! |  | При вході в робочі приміщення, зони або ділянки робіт, пов'язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, парів, аерозолів |

# Text boxes

пояснювальний

напис