| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Робоча зона – це … простір у межах якого при зручному положенні частин тіла можна дістати потрібний інструмент або матеріал; простір радіусом 1 м біля виконуючого роботу; простір в межах якого знаходяться інструменти та обладнання необхідне для роботи; всі перераховані у варіантах а, б і в означення. | 1 | 1 |
|  | До загальних правил виконання практичних робіт учнями у шкільних майстернях не належить твердження: прибрати до початку роботи все зайве; перед початком заняття увімкнути всі електричні прилади та устаткування; додержуватися технологічної дисципліни, правил безпеки праці й порядку виконання завдань; здати вчителеві на перевірку готові вироби, прибрати робоче місце, вимкнути електричні прилади. | 1 | 2 |
|  | Креслення це – наочне зображення предмета, виконане від руки із зазначенням розмірів і матеріалу з якого виготовлено виріб; зображення предмета, виконане від руки без додержання точного масштабу; технічний рисунок деталі; умовне зображення виробу виконане за певними правилами за допомогою креслярських інструментів. | 1 | 4 |
|  | Видимий контур деталі на кресленні (ескізі) треба показувати: суцільними товстими основними лініями; суцільними тонкими лініями; штриховими лініями; штрихпунктирними лініями. | 1 | 1 |
|  | Вали призначені для: для підтримання осей; підтримання деталей, що обертаються на них (рух не передають); передавання руху закріпленим на них деталям; для з’єднання частин машин. | 1 | 3 |
|  | Рознімні з’єднання виконують за допомогою болтів і заклепок; штифтів і шпонок; гвинтів і клею; зварювання і запресовування. | 1 | 2 |
|  | Назвіть по одному прикладу місця застосування механізмів перетворення руху: а) рейкового: ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ б) гвинтового: _______________________________________________________ ____________________________________________________________________ в) кривошипно-шатунного: ____________________________________________ ____________________________________________________________________ | 3 |  |
|  | До передач тертям належать: фрикційні, пасові; черв’ячні, пасові; фрикційні, гвинтові; черв’ячні, гвинтові. | 1 | 1 |
|  | Розшифруйте, що означають літери і цифри марки свердлильного верстата Стд-120м. ___________________________________________________________________________________ _ | 2 |  |
|  | До електротехнічної арматури належать: плоскогубці; електричні проводи; вимикачі; лампи розжарення. | 1 | 3 |
|  | На лампочці для кишенькового ліхтарика є напис: «3,5 В, 0,26 А» – це означає, що: при напрузі на виводах 3,5 вольта, споживаючи 0,26 ампера струму лампочка працює нормально; при напрузі на виводах 3,5 вольта, та споживанні 0,26 ампера струму лампочка працювати не буде; напруга на виводах лампи становить 3,5 ват, а сила струму 0,26 ампер – це мінімально допустимі параметри при яких дозволяється експлуатація лампочки; потужність споживання електроенергії лампою становить 3,5 ват при силі струму 0,26 ампер. | 1 | 1 |
|  | Плоскогубці – це інструмент: яким знімають ізоляцію; яким прорізують (відкушують) провід і знімають ізоляцію; у них гострі ріжучі кромки; яким згинають, скручують і обтискують місця з’єднання проводу; вони мають насічку на внутрішньому боці губок; яким згинають дріт у формі кільця. | 1 | 3 |
|  | До хвойних порід деревини належать: бук, дуб, модрина, береза; осика, сосна, модрина, ялиця; ялиця, граб, модрина, шпон; модрина, кедр, ялиця, сосна. | 1 | 4 |
|  | Під час виготовлення фанери листи шпону накладають один на одного волокнами під кутом: 90°; 45°; 180°; під будь-яким із кутів вказаних у варіантах відповідей 1, 2, 3. | 1 | 1 |
|  | Зуби в пилки повинні бути розведені для того, щоб: полотно пилки не відхилялося від заданого напрямку пиляння; полотно пилки, яке нагрівається під час пиляння не затискувало в пропилі; зуби пилки спрацьовувались однаково зі всіх сторін; полотно пилки, яке нагрівається під час пиляння не тріскало (кут розведення зубів пилки виконується із врахуванням коефіцієнту розширення полотна пилки). | 1 | 2 |
|  | Для різання тонкого листового металу використовують: слюсарні ручні ножиці; пасатижі; щипці; всі інструменти перераховані у пунктах 1, 2, 3. | 1 | 1 |
|  | Листи з жерсті товщиною більше 0,2 мм рекомендують виправляти: гладилками; слюсарними молотками; киянками; кувалдами. | 1 | 3 |
|  | Розмічання заготовок на фанері й ДВП виконують за допомогою: лінійки; циркуля; кутника; всіх інструментів перерахованих у пунктах 1, 2, 3. | 1 | 4 |
|  | Під час виконання столярних робіт деталі при необхідності стискують за допомогою: струбцини; шаблона; шліца; клею. | 1 | 1 |
|  | Обчисліть, яке буде передаточне відношення зубчастої передачі, якщо кількість зубів ведучого колеса 40, а кількість зубів веденого колеса 12 мм. Відповідь: 0,3. | 3 | х |
|  | Виконайте з’єднання джерела електричного струму з рухомим і нерухомим контактами поплавкової камери та сигнальними електрич-ними лампами, які реєструють рівень рідини в посудині. Опишіть принцип дії такого датчика. ________________________ ________________________________________________________________________ | ______________________ | 4 | х |
|  | Дано аксонометричне зображення правильного чотиригранника – тетраедра. Накресліть тетраедр в трьох проекціях і виконайте його розгортку | Відповідь: | 4 | х |
|  | По лотку 1 з інтервала-ми скочуються кульки. Сконструюйте пристрій, який би спрямовував кульки почергово по лотку 2 і по лотку 3. Зобразіть пристрій на малюнку. | Відповідь | 4 | х |
|  | Вал 1 ведучий, а вали 2 і 3 входять у фрикційне зачеплення з валом 1 і є веденими. В яку сторону будуть обертатися вали 2 і 3, якщо вал 1 буде обертатися вліво? Чи будуть вали обертатися взагалі? Відповідь: Не будуть _________________ __________________________________ | ___________________________________ ___________________________________ ______________________________________________________________________ | 3 | х |
|  | Всього балів: | 40 |  |
|  | Учень набрав балів: |  |  |