Завдання для теоретичного туру

ІІ етапу всеукраїнської олімпіади

з трудового навчання  (технічні види праці)

2006-2007 н.р.

11 клас

| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До якої групи об’єктів відноситься лобзик? Інструмент Деталь Механізм Пристрій | 1 | 1 |
|  | До якого виду з’єднань відноситься фальцевий шов? Рухоме Рознімне Нерознімне Шпонкове | 1 | 3 |
|  | Призначення квадратних гнізд кришки і затискної коробки столярного верстака: Для встановлення клинків при закріпленні заготовок під час поздовжньої обробки Для встановлення зубила під час рубання по рівню губок лещат Для настроювання залізок стругів Для встановлення деталей з фанери під час художнього випилювання з допомогою лобзик | 1 | 1 |
|  | Вкажіть назву бокової частини колоди, утвореної при поздовжньому розпилюванні: Дошка Обапіл Шпала Хлист | 1 | 2 |
|  | До якої групи об’єктів відноситься штепсельне з’єднання? Споживач Електроарматура Інструмент Джерело струму | 1 | 2 |
|  | Розшифруйте марку проводу ПВ. Шнур з гумовою ізоляцією Провід високоміцний Провід з алюмінієвою жилою та поліхлорвініловою ізоляцією Провід з мідною жилою та поліхлорвініловою ізоляцією | 1 | 4 |
|  | Яким інструментом нарізують внутрішню різьбу діаметром до 20 мм? Роликом Зенківкою Мітчиком Калібром | 1 | 3 |
|  | Чим регулюється положення циліндричної насадної фрези на оправці? Розпірними кільцями Гвинтом Шпинделем Гайкою | 1 | 1 |
|  | Виносні лінії відносно вимірюваної поверхні розміщуються: Паралельно Симетрично Радіально Перпендикулярно | 1 | 4 |
|  | Як називають аксонометрію, якщо показники спотворення по всіх трьох осях однакові? Симетрією Ізометрією Триметрією Тригонометрією | 1 | 2 |
|  | Сконструюйте стрічковий фрикційний механізм, який дає змогу валу вільно обертатися в одному напрямку і стопорить його при зміні напрямку обертання. Накресліть кінематичну схему цього механізму та опишіть принцип його дії | 7 |  |
|  | Встановіть відповідність між позначен-нями елементів мітчика та їх назвами | ..... – забірна частина; ..... – робоча частина; ..... – калібруюча частина; ..... – канавка; ..... – квадрат; ..... – хвостовик; ..... – задня поверхня | 2 |  |
|  | Як називається здатність металу або його сплаву поновлювати початкову форму після припинення дії на нього зовнішніх зусиль Відповідь: | 2 | пружність |
|  | Зобразіть електричне коло елементів, показаних на малюнку (без зміни взаємного розміщення) в якому б кожний вимикач вимикав одну лампочку |  | 4 |  |
|  | Під час свердління отворів спіральним свердлом кусочки деревини відколюються при виході свердла з дошки. Поясніть причину цього явища. Як запобігти йому? Відповідь:______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3 |  |

максимальна сума отриманих балів					28

Сума балів набраних учнем: