Завдання для теоретичного туру

ІІ етапу всеукраїнської олімпіади

з трудового навчання  (технічні види праці)

2006-2007 н.р.

9 клас

| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якщо наблизити однойменні полюси постійних магнітів один до одного, то магніти (продовжіть твердження) ... Притягуються Відштовхуються Не взаємодіють руйнуються | 1 | 2 |
|  | Яка із вказаних деталей належить до простих? Гвинт Кульковий підшипник Велосипедне колесо Ланцюг | 1 | 1 |
|  | Виробами називають ... Машини, механізми та інші предмети виготовлені з дерева, металу, пластмаси. Машини, механізми та інші предмети, виготовлені підприємством. Машини, механізми та інші предмети виготовлені підприємством з дерева та металу Машини, механізми та інші предмети виготовлені підприємством з металу та скла | 1 | 2 |
|  | До типових деталей для передавання руху належать: Опори, вали; Гвинти, осі; Зірочки, шківи; Ланцюги, гайки. | 1 | 3 |
|  | До м’яких листяних порід деревини належать: Тополя, осика, липа, вільха Модрина, сосна, кедр, дуб Шипшина, залізне дерево, береза, ялина Зміїне дерево, пшениця, сосна | 1 | 1 |
|  | Текстурою називають: Рисунок, який з’являється на поверхні деревини при шліфуванні Рисунок, який з’являється на поверхні деревини при шабруванні Рисунок, який з’являється на верхні деревини при обпилювання її рашпілем Рисунок, який з’являється на поверхні деревини при перерізанні її волокон, річних шарів, серцевинних променів | 1 | 4 |
|  | Яке позначення відповідає метричній правій різьбі? А12 К2-9Н М12 G12 | 1 | 3 |
|  | Зображена на рисунку форма паза одержується за допомогою операції... Розсвердлювання Обпилювання Свердління Фрезерування |  | 1 | 4 |
|  | Масштабом називають: Довільне збільшення розмірів предмета; Відношення лінійних розмірів зображуваного предмета до його дійсних розмірів; Зменшення розмірів формату креслення; Відношення лінійних розмірів зображуваного предмета до кутових розмірів. | 1 | 2 |
|  | Вкажіть лінію, якою креслять вісь симетрії деталі Штрихова Штрихпунктирна з двома точками Штрихпунктирна Суцільна товста основна | 1 | 3 |
|  | Як називається здатність металу або його сплаву чинити опір проникненню в нього більш твердого тіла? Відповідь: | 2 |  |
|  | Які з названих металів є кольоровими? | 1 |  |
|  | 1. Залізо 4. Мідь 2. Цинк 5. Вольфрам 3. Свинець 6. Титан Відповідь: |  |  |
|  | В якому випадку електричну машину називають двигуном, а в якому – генератором? Відповідь:_______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2 |  |
|  | Зобразіть електричне коло кишенькового ліхтаря за допомогою умовних позначень |  | 3 |  |
|  | Для чого призначений супорт токарного верстата? Відповідь:______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3 |  |
|  | Якою буде частота обертання заготовки у токарно-гвинторізному верстаті, якщо діаметр оброблюваної заготовки 45 мм, а швидкість різання 200 м/с? Відповідь: | 3 |  |
|  | На скільки поділок треба повернути лімб поперечної подачі супорта у токарно-гвинторізному верстаті, якщо ціна поділки = 0,025 мм, а потрібна глибина різання становить 3 мм. Відповідь: | 2 |  |
|  | Визначте допуск на виготовлення деталі, якщо на кресленні зазначено розмір Відповідь: | 2 |  |

максимальна сума отриманих балів					28

Сума балів набраних учнем: