| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Штрихпунктирна лінія призначена для ... проведення виносних і розмірних ліній; показу на зображенні невидимих контурів предметів; показу осьових і центрових ліній; показу ліній згину на розгортках. | 1 | 3 |
|  | У планці виконано три отвори. Побудуйте технічний рисунок і три вигляди (спереду, зверху і зліва) деталі, яка без зазорів перекриє будь-який із трьох отворів і пройде через кожного з них | 12 | Х |
|  | Встановіть відповідність між позначеннями складових частин колекторного електродвигуна постійного струму та їх назвами |  | Обмотка електромагніта...3... Осердя електромагніта...5... Колектор...7... Осердя якоря...4... Обмотка якоря...6... Вал якоря...9... Підшипник...1... Задня кришка статора ...2... Передня кришка статора ...8... Крильчатка...10... | 5 | Х |
|  | Покажіть стрілками, які елементи електричної схеми відповідають поданим позиційним позначенням С транзистор VT гучномовець TU конденсатор ВА джерело живлення G трансформатор EL лампа розжарювання | 3 | Х |
|  | Під час обробки деталі на токарно-гвинторізному верстаті швидкість різання становить 14 м/с, частота обертання 740 с-1. Який діаметр оброблюваної деталі? (написати формулу, виконати розрахунки) Відповідь: 361,5 мм. | 5 | Х |
|  | Встановіть відповідність між поданими на рисунку складовими частинами фрезерного верстата та поданими нижче їх назвами. Гайка, серга, шпиндель, оправка, розпірні кільця, фреза, стяжний гвинт, |  | 4 | Х |
|  |  | 1) стяжний гвинт 2) шпиндель 3) оправка 4) розпірні кільця | 5) фреза 6) гайка 7) серга 8) розпірні кільця |  |  |
|  | Назвіть позначені частини мітчика І – забірна частина ІІ – калібруюча частина |  | 2 | Х |
|  | Метрична різьба має профіль трикутний із кутом при вершині, який становить: 45º; 60º; 75º; 90º. | 1 | 2 |
|  | Напишіть біля виносних ліній назви елементів циліндричних деталей | 6 | Х |
|  | Який розмір деталі, якщо під час визначення розміру деталі штангенциркулем із точністю вимірювання 0,1 мм нульова поділка ноніуса міститься між 16-ю і 17-ю поділками на штанзі штангенциркуля, а сьома поділка ноніуса збігається з будь-якою із поділок штанги? Відповідь. Розмір деталі становить 16,7 мм. | 3 | Х |
|  | Міцність це властивість металу ... не руйнуватися під дією різних навантажень; протидіяти проникненню в нього будь-якого іншого тіла; відновлювати свою форму після припинення дії зовнішніх сил; не руйнуватися під час механічної обробки. | 1 | 1 |
|  | До чорних металів належать: чавун, сталь, свинець; олово, чавун, свинець; цинк, залізо, сталь; залізо, чавун, сталь. | 1 | 4 |
|  | Продуктивність праці – це … співвідношення між кількістю виготовленої продукції та її вартістю; кількість продукції, виготовленої за одиницю часу; кількість продукції, виготовленої на окремій одиниці обладнання за одну годину; одна із характеристик верстатного обладнання. | 1 | 2 |
|  | На рисунку зображена кінематична схема: односторонньої кулачкової муфти зчеплення; рознімної гайки на валі, що передає рух; ступінчастого шківа закріпленого на валу; шарнірне з’єднання валів |  | 1 | 2 |
|  | Назвіть складові частини рубанка: 1) колодка 2) ніж 3) клин 4) ріжок |  | 4 | Х |
|  | Вкажіть, які операції обробки деревини виконують переліченими інструментами. Заповніть таблицю поставивши навпроти номерів відповідні літери | 6 | Х |
|  | А – розмічання; Б – різання; В – зачищання; Г – з’єднання. | 1 – викрутка; 2 – лінійка; 3 – лобзик; 4 – шліфувальний папір; | 5 – рашпіль; 6 – молоток. |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 Г А Б В В Г |  |  |
|  | Назвіть різці для токарної обробки деревини зображені на рисунках: 1. 2. 1. реєр 2. мейсель | 2 | Х |
|  | На рисунку зображені спеціальні інструменти 1 і 2 для з’єднання деталей з тонкого листового металу. Вони називаються: обтискач і оправка; бородок і нагубник; натяжка і підтримка; пуансон і матриця. |  | 1 | 3 |
|  | Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших або для перетворення руху одних деталей у рух інших деталей називається: механізмом; рознімним з’єднанням; кінематичною схемою; верстатом. | 1 | 1 |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 60 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |