| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ескізом називають: наочне (аксонометричне) зображення предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око; графічний документ, що містить зображення складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю; графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без використання креслярських інструментів із збереженням приблизної пропорційності елементів зображуваного предмета; прямокутну систему координат, призначену для визначення положення точки на площині. | 1 | 3 |
|  | Поділіть прямий кут на три рівні частини за допомогою циркуля. Опишіть технологію виконання операції. |  | З вершини кута описують дугу кола довільного радіуса так, щоб вона перетнула сторони кута. З точок перетину тим же самим розхилом циркуля проводять дві допоміжні дуги дуги до їх перетину з раніше проведеною дугою. Одержані точки перетину і вершину кута з’єднують прямими лініями. | 6 | Х |
|  | Побудуйте три проекції зображеного предмета: | 9 | Х |
|  | Назвіть та накресліть умовні графічні зображення пронумерованих елементів електромагнітного реле |  | 1. 2. 3. 4. |  | 8 | Х |
|  | Послідовним називається з’єднання елементів електричного кола при якому: всі елементи приєднуються безпосередньо до полюсів джерела струму; робоча напруга усіх споживачів завжди однакова; сума робочих напруг споживачів дорівнює напрузі на затискачах джерела; потужність і номінальний струм всіх споживачів можуть бути різними. | 1 | 3 |
|  | Напишіть біля виносних ліній назви елементів циліндричних деталей | 4 | Х |
|  | Кут заточування леза долота становить: 25...40º; 5...8º; 9...21º; 20...25º. | 1 | 1 |
|  | Назвіть види різьб за формою профілю а) трикутна б) прямокутна в) трапецеїдна |  | 3 | Х |
|  | Латунь, це – сплав міді й олова; сплав міді з бронзою; сплав міді з цинком; сплав алюмінію з міддю. | 1 | 3 |
|  | Простою деталлю називають: виріб, виготовлений з одного куска матеріалу; виріб, що застосовують тільки в певних машинах; виріб, виготовлений за допомогою однієї операції; виріб, який немає отворів та виступів. | 1 | 1 |
|  | Назвіть передачі наочне зобра-ження яких показано на рисунках 1) пасова; 2) черв’ячна; 3) рейкова; 4) зубчаста циліндрична; 5)зубчаста конічна; 6) ланцюгова; |  |  |  | 6 | Х |
|  | Вкажіть, яке буде передаточне відношення пасової передачі, якщо діаметр ведучого шківа 24 мм, а діаметр веденого вала 12 мм 0,5; 2; 36; 288. | 1 | 1 |
|  | Напишіть чотири хвойні породи деревини. Відповідь: ялина, сосна, модрина, кедр, ялиця. | 4 | Х |
|  | Назвіть елементи та параметри шипового з’єднання: заплечики; щічка; товщина шипа; довжина шипа. |  | 4 | Х |
|  | Яка із вказаних порід деревини є основною сировиною для виготовлення фанери? дуб; береза; сосна; граб. | 1 | 2 |
|  | Різальний інструмент має робочу частину у формі: прямокутника; лінії; клина; гвинта. | 1 | 3 |
|  | Фольга є тонким листовим металом товщина якого … 0,02…0,1 мм; 1…2 мм; 0,2…1 мм; 0,5…1,5 мм. | 1 | 1 |
|  | Назвіть елементи будови зубила. головка; стержень; робоча частина; різальна кромка. |  | 4 | Х |
|  | На малюнку зображено: закріплення заготовки в пасатижах; закріплення заготовки в струбцині; закріплення заготовки в ручних лещатах; закріплення заготовки у затискачах. |  | 1 | 3 |
|  | На якому рисунку зображено операцію рубання тонколистового металу? на рисунку А; на рисунку Б; на рисунках А і Б; на рисунках А і Б не зображено операцію рубання тонколистового металу. |  | 1 | 1 |
| 21. | Вкажіть, у якому з переліків є лише типові деталі гвинт, гайка, гачок; гайка, гачок, болт; гачок, болт, опора; гвинт, гайка, болт. | 1 | 4 |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 60 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |