Завдання

теоретичного туру IV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці), 11 клас

Шифр ________________________________________________

В тестових завданнях обвести правильну відповідь кружечком.

| № п/п | Зміст завдання | К-ть Балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для чого застосовують технологічну операцію «зенкерування»? а) для виготовлення отвору шляхом різання; б) для обробки поверхонь отворів різання з метою надання їм більш правильної циліндричної форми; в) для чистової обробки поверхонь отворів з метою надання їм високої точності і чистоти оброблюваної поверхні; г) для обробки різанням вхідної частини отвору з метою надання йому необхідної форми. | 2 |
| 2 | На малюку позначені різні типи різців. Встановіть відповідність між позначеннями та назвами різців, поставивши цифри біля букв. а) прохідний; б) різьбовий; в) підрізний; г) відрізний; д) розточувальний. | 1 |
| 3 | 3 яких деталей складається машина? а) типових; б) спеціальних; в) типових та спеціальних; г) основних; | 1 |
| 4 | До технологічних машин відносять: а) генератори; б) двигуни внутрішнього згорання; в) електродвигуни; г) швейні машинки; д) правильна відповідь відсутня. | 2 |

| 5 | Перетворення поступального руху в обертальний здійснюється за допомогою: а) пасової передачі; б) зубчастої передачі ; в) ланцюгової передачі ; г) рейкової передачі ; д) правильна відповідь відсутня. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Відомості про процес виготовлення виробу наведено: а) на технічному рисунку; б) на кресленнях деталей; в) на складальному кресленні; г) на технологічній картці; д) всі відповіді правильні. | 1 |
| 7 | Як позначається метрична різьба з дрібним кроком? а) М10; б)М12хО,5; в)М10-7Н; г)МК12хО,5; д)Тг12*6. | 3 |
| 8 | У скільки разів точність вимірювання штангенциркулем ШЦ-1 може бути вищою за точність вимірювання металевою лінійкою? а) у 2 рази; б) у 5 разів; в) у 10 разів; г) однакова; д) у 20 разів. | 2 |
| 9 | Скільки квадратів з ребром 52 мм можна розмістити на форматі А4: а) 12; б) 17 ; в) 20 ; г) 27 ; д) правильна відповідь відсутня. | 5 |
| 10 | Плавкі запобіжники в електричній мережі підбирають за: а) напругою; б) силою струму; в) потужністю ; г) електричною енергією ; д) всі відповіді правильні. | 2 |
| 11 | Для чорнового стругання деревини використовують: а) рубанок дерев'яний; б) фуганок ; в) шерхебель; г) рубанок ручний електричний; д) правильна відповідь відсутня. | 2 |

| 12 | Який вид різьби із зображених на малюнку необхідно застосувати у механізмах, що зазнають значних зусиль, які діють в здовж осі? | 2 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Обери правильний варіант відповіді для продовження речення «З'єднання за допомогою шпонки належать до...» а) нероз'ємних, нерухомих; б) роз'ємних, рухомих; в) роз'ємних, нерухомих; г) нероз'ємних, рухомих. | 2 |
| 14 | Який вид термічної обробки виконати, щоб забезпечити твердість поверхні стальної шестерні? а) нагріти і охолодити в воді; б) нагріти і охолодити в мастилі ; в) нагріти струмом високої частоти і охолодити ; г) нагріти у муфельній печі до 723ºС і охолодити у воді або на повітрі ; д) правильна відповідь відсутня. | 4 |
| 15 | Який з наведених переліків містить назви чистих металів?: а) сталь, цинк, алюміній, мідь, нікель, бабій; б) залізо, цинк, алюміній, магній, титан, олово, латунь ; в) чавун, латунь, мельхіор, нейзильбер, дюралюміній ; г) мідь, бронза, латунь, силумін, ельбор ; д) вольфрам, молібден, нікель, хром, магній, свинець. | 2 |
| 16 | Які властивості металів належать до технологічних? а) пластичність; б) твердість; в) зварюваність; г) стійкість проти корозії; д) текучість. | 2 |
| 17 | Яким має бути числове значення напруги джерела живлення ялинкової гірлянди, що налічує 10 лампочок, якщо кожна лампочка розрахована на12,5В? а) 12,5 В а) 127В в) 220В | 4 |

| 18 | Нехай D - діаметр заготовки, а d - необхідний діаметр деталі. Глибину різання t розраховують за формулою: а) t=(D*d)/2; б) t=(D: d)/2; в) t=(D-d)/2 ; г) t=(D+d)/2 ; д) правильна формула відсутня. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Який додатковий вимірювальний засіб необхідно взяти для визначення діаметру внутрішнього отвору, виміряного за допомогою нутроміра? а) шаблон; б) малку; в) ШЦ- I г) лінійку; д) рейсмус. | 2 |
| 20 | До технічних малюнків, виконаних в аксонометричних проекціях і позначених буквами А, Б, В, Г, Д, знайти зображення видів спереду, зверху, зліва, позначених цифрами 1-15 А – Б – В – Г – Д – | 15 |