| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суцільну товсту основну лінію на кресленні використовують для зображення осьових ліній ліній невидимого контуру ліній видимого контуру обриву деталей великих розмірів | 1 | 3 |
|  | До загальних правил виконання практичних робіт учнями у шкільних майстернях не належить твердження: прибрати до початку роботи все зайве; перед початком заняття увімкнути всі електричні прилади та устаткування; додержуватися технологічної дисципліни, правил безпеки праці й порядку виконання завдань; здати вчителеві на перевірку готові вироби, прибрати робоче місце, вимкнути електричні прилади. | 1 | 2 |
|  | Вали призначені для: для підтримання осей; підтримання деталей, що обертаються на них (рух не передають); передавання руху закріпленим на них деталям; для з’єднання частин машин. | 1 | 3 |
|  | Визначте крок різьби гвинта, який за 5 повних обертів входить у гайку на 3,75 мм. Відповідь. 0,75 мм | 2 | х |
|  | Які об’єкти відносяться до електротехнічної арматури? вимикач; викрутка; електричний шнур; лампа розжарення; ламповий патрон. | 2 | 1; 5 |
|  | Яка марка мідного плоского проводу з поліхлорвініловою ізоляцією? АПВ; АППВ; ППВ; ШБРО. | 1 | 3 |
|  | Який пристрій використовують для нарізування різьби мітчиком? ключ гайковий рамку хомутик вороток слюсарний | 1 | 4 |
|  | Підверстаччя столярного верстака складається з: Вертикальних брусків зв’язаних між собою поздовжніми брусками, укріплених клинами. Горизонтальних брусків, з’єднаних клинами. Основи, корпуса стояка, консолі, хобота, серги. Основи, шпинделя, лещатного патрона. | 1 | 1 |
|  | Назвіть кути токарного різця: α - _________________________ β -__________________________ γ -__________________________ δ -__________________________ |  | 4 | х |
|  | Які частини стовбура видно на поперечному зрізі дерева? Кору, камбій, деревину, серцевину. Луб, кору, цитоплазму, фотосинтез. Обрізну дошку з тупим обзолом. Коріння, кору, брус, фотосинтез. | 1 | 1 |
|  | По лотку 1 з інтервалами скочуються кульки. Сконструюйте пристрій, який би спрямовував кульки почергово по лотку 2 і по лотку 3. Зобразіть пристрій на малюнку. | Відповідь | 6 |  |
|  | За лініями і позначеннями, що є на рисунку, відновіть креслення деталі у масштабі 1:2 Увага!!! Завдання виконувати на даній стороні аркуша | 9 |  |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 30 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |