| № п/п | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Робоча зона – це … простір у межах якого при зручному положенні частин тіла можна дістати потрібний інструмент або матеріал; простір радіусом 1 м біля виконуючого роботу; простір в межах якого знаходяться інструменти та обладнання необхідне для роботи; всі перераховані у варіантах а, б і в означення. | 1 | 1 |
|  | Креслення це – наочне зображення предмета, виконане від руки із зазначенням розмірів і матеріалу з якого виготовлено виріб; зображення предмета, виконане від руки без додержання точного масштабу; технічний рисунок деталі; умовне зображення виробу виконане за певними правилами за допомогою креслярських інструментів. | 1 | 4 |
|  | Видимий контур деталі на кресленні (ескізі) треба показувати: суцільними товстими основними лініями; суцільними тонкими лініями; штриховими лініями; штрихпунктирними лініями. | 1 | 1 |
|  | Рознімні з’єднання виконують за допомогою болтів і заклепок; штифтів і шпонок; гвинтів і клею; зварювання і запресовування. | 1 | 2 |
|  | Назвіть по одному прикладу місця застосування механізмів перетворення руху: а) рейкового: _____________________________________________ _________________________________________________________ б) гвинтового: ____________________________________________ _________________________________________________________ в) кривошипно-шатунного: _________________________________ _________________________________________________________ | 6 |  |
|  | Листи з жерсті товщиною більше 0,2 мм рекомендують виправляти: гладилками; слюсарними молотками; киянками; кувалдами. | 1 | 3 |
|  | Розмічання заготовок на фанері й ДВП виконують за допомогою: лінійки; циркуля; кутника; всіх інструментів перерахованих у пунктах 1, 2, 3. | 1 | 4 |
|  | Обчисліть, яке буде передаточне відношення зубчастої передачі, якщо кількість зубів ведучого колеса 40, а кількість зубів веденого колеса 12 мм. Відповідь: 0,3. | 3 | х |
|  | На якій максимальній відстані від кулачків патрона токарно-гвинторізного верстата можна відрізати деталь? Відповідь. не більше 4 діаметрів заготовки | 2 | х |
|  | До електротехнічної арматури належать: плоскогубці; електричні проводи; вимикачі; лампи розжарення. | 1 | 3 |
|  | Виконайте з’єднання джерела електричного струму з рухомим і нерухомим контактами поплавко-вої камери та сигналь-ними електричними лампами, які реєстру-ють рівень рідини в посудині. Опишіть принцип дії такого датчика. __________ | ________________________ | 5 |  |
|  | _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | Дано аксонометричне зображення правильного чотиригранника – тетраедра. Накресліть тетраедр в трьох проекціях і виконайте його розгортку Увага!!! Завдання виконувати на даній стороні аркуша | Відповідь: | 7 |  |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 30 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |