| № пор. | Зміст завдання | Максимальна кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проставте на рисунку розміри деталі, які необхідні для її виготовлення |  | 2 | Х |
|  | Доконструюйте фанерну іграшку так, щоб при натисканні на нижній рухомий сучок дятел стукав по стовбурі дерева |  | 4 | Х |
|  | Щоб розрізати жерсть, нижню ручку ножиць рекомендується затиснути в лещатах. Чому? Відповідь обґрунтуйте. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |  | 5 | Х |
|  |  | ____________________________ |  |  |
|  | Вставте пропущене слово і цифру: Чавун – це сплав ______________ з вуглецем у якому вуглецю більше ____ %. | 2 |  |
|  | Підрахуйте на скільки поділок треба повернути лімб поперечної передачі, щоб встановити глибину різання 1,75 мм. Ціна поділки лімба 0,025. Відповідь:____________________________________________ | 2 |  |
|  | Вкажіть елементи будови свердла | Кріпильна частина ___ Спіральні канавки ___ Різальна частина _____ | Хвостовик ___ Робоча частина ___ | 5 | Х |
|  | Напишіть назви типових деталей відповідно до умовних позначень на рисунках | 3 | Х |
|  | 1 2 3 | 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ |  |  |
|  | Назвіть головні кути різця зображеного на рисунку |  | 4 | Х |
|  | Кут різання ____ Кут загострення ___ | Задній кут _____ Передній кут ____ |  |  |  |
|  | Викресліть операції, які не використовувалися для виготовлення деталі зображеної на рисунку. | Фрезерування. Відрізання. Свердління. Точіння фаски. Розточування. Підрізання торця. Точіння. Пиляння. Фугування. | 3 | Х |
|  | Встановіть відповідність між позначеннями складових частин колекторного електродвигуна постійного струму та їх назвами |  | Обмотка електромагніта...... Осердя електромагніта........ Колектор............................... Осердя якоря........................ Обмотка якоря..................... Вал якоря.............................. Підшипник............................ Задня кришка статора ......... Передня кришка статора ...... Крильчатка............................. | 10 | Х |
|  | Максимальна сума здобутих балів | 40 |
|  | Сума балів здобутих учнем |  |